# Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczecin grudzień 2017r

## Klasyfikacja specyfikacji technicznej według Wspólnego Słownika Zamówień CPV

KOD CPV  45453000-7  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Roboty

remontowe i renowacyjne w grupie NACE 45.4

45262630-6  Wznoszenie pieców

Klasyfikacja specyfikacji dotyczy pełnego zakresu robót remontowo – budowlanych

i remontowo – instalacyjnych w branży sanitarnej i instalacyjnej.

Zawartość specyfikacji:

I. Informacje ogólne.

1)  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w lokalach mieszkalnych znajdujących się

w  starych zasobach zarządzanych i administrowanych przez STBS Sp. z o.o. w Szczecinie

polegające na postawieniu nowych pieców kaflowych.

2)  Roboty remontowe swoim zakresem obejmują roboty ogólnobudowlane, a w szczególności::

a)   roboty zduńskie,

- roboty transportowe – wywiezienie gruzu na składowisko materiałów odpadowych.

- Wyszczególnienie wymogów  i opis prac towarzyszących.

a)  Rozbiórka starego pieca kaflowego.

b)  Postawienie nowego pieca obejmująca wszystkie elementy ujęte w kosztorysie

inwestorskim.

- W piecu powinny znajdować się dwie rozety (wyczystki). Jedna powinna być

zlokalizowana  w dolnej części pieca a druga w górnej części.

d)  Piec kaflowy  podlegający postawieniu powinny posiadać objętość w przedziale od  0.7

do 1.0 m3  przy czym należy przyjąć, że każdy piec powinien posiadać największą

możliwą objętość z przyjętego przedziału.

e)  Po zakończeniu robót zduńskich piec powinien być wstępnie przepalony w celu

sprawdzenia prawidłowości ciągu i szczelności pieca.

f)   Zapewnić poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpieczne składowanie

materiałów rozbiórkowych do czasu ich wywiezienia na składowisko odpadów,

- Utrzymywać w trakcie trwania robót bezwzględny porządek  w mieszkaniu lokatora oraz

na klatce schodowej i w obrębie składowania materiałów rozbiórkowych,

h)   Nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla sąsiednich lokatorów

mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu,

i)   Przy wykonywaniu robót remontowych w lokalach mieszkalnych należy bezwzględnie

przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa

i higieny pracy.

II.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania związane z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

w odniesieniu do postanowień odpowiednich norm,

1)  Wszystkie zastosowane materiały budowlane i instalacyjne, wyroby i urządzenia budowlane

powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami.

znowelizowanego Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku.

2)  Zastosowane do remontu materiały, wyroby i urządzenia powinny być transportowane

i składowane przed wbudowaniem w taki sposób aby nie były narażone na zmienne warunki

atmosferyczne (woda, śnieg, wiatr i temperatura) i aby ich właściwości, własności  i cechy

gwarantowane przez producenta nie uległy pogorszeniu.

3)  Wszystkie zastosowane materiały budowlana powinny być produkcji polskiej.

4)  W szczególnych przypadkach na życzenie zleceniodawcy po dokładnym opisie i wskazaniu

mogą być zastosowane materiały i urządzenia inne niż opisane w pkt. II ustęp 3)

specyfikacji.

5)  Ceny zastosowanych materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i osprzętu nie

powinny przekraczać średnich cen podawanych w wydawnictwie SEKOCENBUD

a w przypadku  braku cen w tym wydawnictwie według ORGBUD.

6)  W szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez

zamawiającego możliwe będzie zastosowanie cen innych niż opisane w pkt  II  ustęp 5)

specyfikacji.

III  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych niezbędnych lub zalecanych do

wykonania robót zgodnie z założoną jakością;

- Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

- Stosując przy pracach remontowych sprzęt i narzędzia należy tak dobrać ich rodzaj,

aby w sposób najmniej uciążliwy dla sąsiednich lokatorów wykonać niezbędna roboty.

IV  Wymagania dotyczące środków transportu;

- Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

V  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz

informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania

specjalne;

1)  Roboty budowlane i zduńskie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  i instalacyjnych

wszystkich branż oraz zgodnie ze sztuka budowlaną.

2)  Specyfikacji technicznych nie można traktować jako uniwersalnego normatywu lub

podręcznika wykonywania robót budowlanych. Taką rolę spełniają „Warunki techniczne

wykonania i odbioru robót”. Do niedawna funkcjonowały 5-cio tomowe WTWiORB

opracowane w latach 70-tych i znowelizowane  na przełomie lat 80-tych/90-tych przez ITB:

Tom   I    Budownictwo ogólne,

Tom   II   Instalacje sanitarne i przemysłowe,

Tom   III  Konstrukcje stalowe,

Tom   IV  Obmurza pieców przemysłowych i kotłów,

Tom   V    Instalacje elektryczne.

Tom   VI   Instalacje sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowuje i publikuje w postaci

oddzielnych zeszytów Instytut Techniki Budowlanej oraz  COBRTI „INSTAL”.

Dostępny jest również FACHOWY PORADNIK PROJEKTANTA, KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU.

Poradnik zawiera szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano –

montażowych i ich odbioru w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej

i przemysłowym. Został opracowany przez uznanych specjalistów na podstawie

najnowszych norm PN-EN oraz norm unijnych.

VI   Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

Szczegółowy opis czynności i zakresu odbioru robót dla wszystkich robót budowlanych w tym

remontowych i zduńskich zawarty jest w obowiązujących normach oraz „Warunkach

technicznych   wykonania i odbioru robót” przytoczonych powyżej w pkt. V  ustęp  2).

VII  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

Piec kaflowy  podlegający postawieniu powinny posiadać objętość w przedziale

od  0.7  do 1.0 m3  przy czym należy przyjąć, że każdy piec powinien posiadać największą

możliwą objętość z przyjętego przedziału.

VIII Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

1) Podstawą do przystąpienia do odbioru robót jest złożenie przez wykonawcę jednostkowych

(na każdy adres oddzielnie) protokółów odbioru podpisanych przez najemcę lokalu.

IX  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;

1)   Wszystkie roboty jakie występują w określonym przez zleceniodawcę zakresie i standardzie

mają charakter robót podstawowych.

- Rozliczenie robót podstawowych nastąpi na podstawie zawartej umowy i określonych w niej

cenach jednostkowych

X  Dokumenty odniesienia, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty

techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- Umowa na wykonanie robót zduńskich wraz  z załącznikiem będącym wykazem adresów na

Których należy wykonać roboty zduńskie.

- Jednostkowe zlecenie zamawiającego.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisane w pkt  V.

- Obowiązujące normy dla wskazanego przez zleceniodawcę zakresu i standardu robót.

Wykaz obowiązujących norm zawarto w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  tom I Budownictwo ogólne część 3, rozdział 22, pkt. 23.8.

# Text boxes

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

### I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA POSTAWIENIU NOWYCH PIECÓW KAFLOWYCH W SZCZECINIE

### W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH I ADMINISTROWANYCH  PRZEZ   SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  Sp. z o.o.