# Załącznik nr 2

OPRACOWANO   marzec 2019 r

## Klasyfikacja specyfikacji technicznej według Wspólnego Słownika Zamówień CPV

KOD CPV  45261000-4 zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Roboty budowlane specjalistyczne pozostałe  w grupie NACE 43.

KOD CPV  45453000-7  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Roboty

remontowe i renowacyjne w grupie NACE 45.4

Klasyfikacje specyfikacji dotyczą pełnego zakresu robót remontowo – budowlanych

Zawartość specyfikacji:

I. Informacje ogólne.

1)  Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej poziomej metodą iniekcji  niskociśnieniowej  w ścianach   piwnic i wykonania izolacji pionowej

ścian zewnętrznych  budynku  położonego  przy ul.  Żółkiewskiego 15 of   .

2)   Szczegółowy zakres, standard i ilość robót remontowych  zawarty jest w sporządzonym przez zleceniodawcę inwestorskim przedmiarze robót i ślepym kosztorysie.

Przedmiary inwestorskie i ślepy kosztorys sporządzony został w oparciu o katalogi nakładów

rzeczowych  KNR lub w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, w oparciu

o indywidualną inwestorską kalkulację.

Inwestor dopuszcza zastosowanie innych technologii a co za tym idzie innych  materiałów

pod warunkiem , że ich parametry techniczne nie będą niższe  i nie będą odbiegały od ujętych

w kosztorysie inwestorskim  a normy zużycia materiałów będą właściwe dla danej technologii

przy uwzględnieniu faktu że,  ściany budynków   posiadają liczne    pustki powietrzne

(pęknięcia , zlasowane spoiny , degradacja biologiczna itp.) oraz są w  znacznym stopniu

zawilgocone.

W przypadku oferowania technologii Iniekcji Krystalicznej autorstwa dr inż. Wojciecha

Nawrota, przed przystąpieniem do wykonania iniekcji niskociśnieniowej (po nawierceniu

otworów) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowód zakupu produktu u

Licencjodawcy, określający okres trwałości zakupionego preparatu (termin ważności od daty

produkcji) wraz z aktualną licencją na stosowanie technologii.

3)  Wykonując roboty remontowe zgodnie z przewidzianym zakresem należy uwzględnić:

a)  wyznaczenie trasy przebiegów linii wierceń

b)  nawiercenie otworów   zgodnie z przyjętą w ofercie  technologią wykonania robót

podaną przez producenta ( co 10 cm,  pod kątem 15-20 stopni i głębokości otworów o 5

cm mniejszych od grubości muru) wraz  z oczyszczeniem  otworów - nawiertów  poprzez

dokładne   ich wydmuchanie

c)  określenie stopnia zawilgocenia i zasolenia ścian w celu przygotowania aktywatora 		      do mieszaniny iniekcyjnej

d)  wykonanie iniekcji niskociśnieniowej wraz z zaślepieniem otworów  preparatami

zgodnymi z przyjętymi w ofercie cenowej i metodą zalecaną przez producenta. Po

zakończeniu  iniektowania , po upływie ca 60min należy wykonać reiniekcję –

powtórzenie wszystkich czynności mających  na celu uzupełnienie ewentualnych strat

materiału iniekcyjnego wskutek jego penetracji. Na zakończenie procesu należy wypełnić

–zamknąć otwory wiertnicze dyspersyjną masą cementową – zgodnie z technologią.

e)  uzupełnienia ewentualnych ubytków i pęknięć muru spowodowanych pracami.

f)   oczyszczenie ścian    i spoin murów zewnętrznych po ich odkopaniu  . Podłoże musi być

czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz

innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Stare powłoki smołowe

należy bezwzględnie usunąć

g)  wykonanie tynków kat II

h)  wykonanie  gruntowania ścian  Eurolan TG-2 lub preparatem o porównywalnych

parametrach technicznych . Roztwór gruntujący nanosić się szczotką lub pędzlem.

Zakres temperatur podczas pracy: powyżej +5°

i)   wykonanie powłoki bitumicznej z masy SUPERFLEX-10 lub preparatem o

porównywalnych  parametrach  technicznych .  Do składnika płynnego dodawać

składnik  proszkowy w odpowiednich proporcjach i mieszać za pomocą mieszarki lub

wiertarki z mieszadłem łopatkowym aż do  uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy.

Tak przygotowany materiał należy zużyć w   ciągu 1-2 godzin .

Dopuszczalna   temperatura aplikacji  (powietrza i podłoża): od +1ºC    do +35ºC.

Aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w celu wyrównania powierzchni,

konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypełniającego (szpachlowani drapanego)

z masy   Superflex 10 .

Warstwa  szpachlowania   (drapanego) musi wyschnąć ( min 24 godz ),  zanim będzie

można  rozpocząć  wykonywanie właściwej powłoki hydroizolacyjnej.   Grubość

wyschniętej warstwy   powinna wynosić min 4 mm.

j)   ochrona wykonanej powłoki poprzez ułożenie foli  kubełkowej.

k)  zasypanie wykopów z uwzględnieniem częściowej wymiany gruntu ( w przypadku

zagruzowania ) wraz z odtworzeniem  nawierzchni lub opaski przy budynku

l)   wykonanie wymiany rur przyłącznych kanalizacji deszczowej ze sprawdzeniem

drożności odbiorów i montażem czyszczaków w przypadku wystąpienia takiej

konieczności

m) wymiana okienek piwnicznych na wykonane z pcw białego , UR współczynnik

przenikania ciepła „U" dla systemu ram o współczynniku  UR = 1,1 W/m2K,

z  naprawą studni  przyokiennych  w technologii  zbliżonej do istniejącej

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

I.   Przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy:

- Oczyścić cegły szczotkami drucianymi w pasie wykonywanej iniekcji  w piwnicy z

brudu , nalotów biologicznych, luźnych części muru, pozostałości tynków

b)  Należy zapewnić  bezpieczne składowanie  materiałów rozbiórkowych do czasu ich 		    wywiezienia na składowisko odpadów,

c)  Wszystkie materiały rozbiórkowe powinny być wywiezione na składowiska materiałów

odpadowych.

c)  Należy utrzymywać w trakcie trwania robót remontowych bezwzględny porządek

w obrębie prowadzonych robót.

d)  Nie należy wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając

szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu.

e)  Przy wykonywaniu robót należy bezwzględnie  przestrzegać obowiązujących przepisów

z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy stosując 			    odpowiednie zabezpieczenia i środki ochrony

II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania związane z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

w odniesieniu do postanowień odpowiednich norm;

- Wszystkie zastosowane materiały budowlane, w tym materiały sanitarne, elektryczne,

instalacyjne, wykończeniowe (w tym osprzęt elektryczny i armatura sanitarna), powinny spełniać wymagania wynikające z  przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (z uwzględnieniem nowelizacji tej ustawy dokonanej ustawą zmieniającą z dnia 25.06.2015 r.). Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu. Zastosowane wyroby budowlane powinny spełniać wymogi i posiadać odpowiednie dokumenty (w szczególności deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności.) zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, jak również powinny być właściwie oznakowane. Wymóg ten dotyczy również  instrukcji stosowania i obsługi oraz informacji dotyczących zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie dany  wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania.

2)  Zastosowane do remontu materiały, wyroby i urządzenia powinny być transportowane

i składowane przed wbudowaniem w taki sposób aby nie były narażone na zmienne warunki

atmosferyczne (woda, śnieg, wiatr i temperatura) i aby ich właściwości, własności  i cechy

gwarantowane przez producenta nie uległy pogorszeniu.

3) Odbiór techniczny materiałów – inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych			 materiałów. Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.	 Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 	wymaganiami deklaracji zgodności i deklaracji właściwości użytkowych oraz innymi 	dokumentami odniesienia . Jakość materiałów ma być potwierdzona właściwymi	 	dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Brak 	kompletu ww. dokumentów przed wykonaniem iniekcji może skutkować wstrzymaniem 	prac.

3)  Ceny zastosowanych materiałów budowlanych nie powinny przekraczać średnich cen

podawanych w wydawnictwie SEKOCENBUD a w przypadku braku cen w tym

wydawnictwie według ORGBUD.

III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych niezbędnych lub zalecanych do

wykonania robót zgodnie z założoną jakością;

- Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

- Obowiązują ogólne zalecenia i wymagania dla sprzętu i maszyn używanych przy tego typu robotach.

- Stosując przy pracach remontowych sprzęt i narzędzia należy tak dobrać ich rodzaj, aby   w sposób najmniej uciążliwy dla lokatorów wykonać niezbędne roboty.

IV.  Wymagania dotyczące środków transportu;

- Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

V.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz

informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania

specjalne;

1)  Roboty budowlane związane z wykonaniem  iniekcji niskociśnieniowej  należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi w technologii wykonania robót zalecanymi przez producenta preparatu przyjętego w ofercie cenowej oraz obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie ze sztuka budowlaną.

2)  Specyfikacji technicznej nie można traktować jako uniwersalnego normatywu lub

podręcznika wykonywania robót budowlanych. Taką rolę spełniają „Warunki techniczne

wykonania i odbioru robót”. Nadal funkcjonują i obowiązują 5-cio tomowe WTWiORB

opracowane w latach 70-tych i znowelizowane  na przełomie lat 80-tych/90-tych przez ITB:

Tom   I    Budownictwo ogólne,

Tom   II   Instalacje sanitarne i przemysłowe,

Tom   III  Konstrukcje stalowe,

Tom   IV  Obmurza pieców przemysłowych i kotłów,

Tom   V    Instalacje elektryczne.

Tom   VI   Instalacje sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowuje i publikuje w postaci

oddzielnych zeszytów Instytut Techniki Budowlanej oraz  COBRTI „INSTAL”.

Dostępny jest również FACHOWY PORADNIK PROJEKTANTA, KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU.

Poradnik zawiera szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano –

montażowych i ich odbioru w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej

i przemysłowym. Został opracowany przez uznanych specjalistów na podstawie

najnowszych norm PN-EN oraz norm unijnych.

VI.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

Szczegółowy opis czynności i zakresu odbioru robót dla wszystkich robót budowlanych w tym

remontowych zawarty jest w obowiązujących normach oraz „Warunkach technicznych

wykonania i odbioru robót” przytoczonych powyżej w pkt. V  ustęp  2).

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

- Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu zawilgocenia ścian i ustalonego zakresu robót sporządzony został przez zamawiającego szczegółowy przedmiar robót budowlanych i ślepy kosztorys robót budowlanych.

2.  Inwestorski przedmiar robót budowlanych i ślepy kosztorys szczegółowo określa ilość,

zakres i standard wykonania robót remontowych , obejmując wszystkie nośne ściany piwnic 	w obrębie kamienicy oficyny

- W przypadku określenia koniecznych prac nie ujętych w ślepym kosztorysie których potrzeba wykonania powstała w wyniku prowadzonych prac, wykonawca  powinien zwrócić się do Inwestora, poprzez inspektora nadzoru z zakresem prac koniecznych do wykonania oraz kosztorysem przed podjęciem robót.

VIII. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

1) Podstawą do przystąpienia do odbioru robót jest pisemne powiadomienie przez wykonawcę

o zakończeniu wszystkich robót i gotowości do ich odbioru.

2) Zleceniodawca powołuje komisję odbiorową i we skazanym wykonawcy terminie w jego

obecności dokonuje czynności odbiorowych.

3)Przewidziany jest odbiór robót w trakcie ich wykonywania , przeprowadzony będzie 	przed przystąpieniem do wykonania iniekcji, mający na celu sprawdzenie prawidłowości 	nawiertów (średnica, rozstaw, głębokość , oczyszczenie), oraz właściwości materiałów 	stosowanych przez wykonawcę (komplet dokumentów i karta technologiczna)

4)Przewidywane są okresowe kontrole stanu zawilgocenia ścian w okresach :

-pierwszy po 90 dniach od podpisania końcowego protokołu odbioru

-każdy następny po upływie min sześciu miesięcy od poprzedniego

IX.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;

1)  Wszystkie roboty jakie występują w określonym przez zleceniodawcę  zakresie i standardzie

mają charakter robót podstawowych.

2)  Rozliczenie robót podstawowych nastąpi na podstawie dokonanego przez zleceniodawcę

końcowego bezusterkowego odbioru robót.

3) Dopuszcza się rozliczenie prac w dwóch fakturach częściowych –technologicznie

uzasadnionych

X.  Dokumenty odniesienia, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, deklaracje właściwości użytkowych , deklaracje zgodności oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- Umowa na wykonanie robót.

- Inwestorskie przedmiary robót budowlanych i ślepy kosztorys.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisane w pkt  V.

- Obowiązujące normy dla wskazanego przez zleceniodawcę zakresu i standardu robót.

Wykaz obowiązujących norm zawarto w pkt  V.

- Dostarczone przez Wykonawcę deklaracje właściwości użytkowych , deklaracje zgodności i

certyfikaty na użyte materiały i wyroby budowlane.

# Text boxes

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH                                               NA WYKONANIE IZOLACJI   POZIOMEJ METODĄ INIEKCJI  NISKOCIŚNIENIOWEJ I PIONOWEJ  ŚCIAN PIWNICZNYCH  W BUDYNKU

przy ul. Żółkiewskiego 15 of    w Szczecinie

ZARZĄDZANYM I ADMINISTROWANYM  PRZEZ   SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  Sp. z o.o.