Załącznik nr 4

# Ramowe wytyczne i wymagania

# dotyczące projektowania, wykończenia, wyposażenia przeznaczonych do przebudowy oraz  modernizacji wolnych lokali mieszkalnych z zasobu własnego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o.

Szczecin, styczeń 2018 rok

  - Wykończenie ścian:

- pokój, przedpokój:

- tynk cementowo-wapienny kat. III szpachlowany gładzią gipsową;

- listwy dylatacyjne PCV na połączeniach ościeży z ościeżnicą przy stolarce okiennej;

- malowanie farbą emulsyjną białą;

- styk sufitu i ścian wykończony akrylem;

- kuchnia:

- tynk cementowo-wapienny kat. III szpachlowany gładzią gipsową;

- listwy dylatacyjne PCV na połączeniach ościeży z ościeżnicą przy stolarce okiennej;

- malowanie farbą emulsyjną białą;

- styk sufitu i ścian wykończony akrylem;

- pas roboczy z glazury  o wysokości 60-75 cm z wprowadzeniem na boki ścian min 60 cm, umieszczony na wysokości 80 cm od wykończonej posadzki, z glazury ściennej o odporności na plamienie w klasie 1-3 i nasiąkliwości 6-10%. Wykończenia narożników pionowych glazury z listwy wykończeniowej PCV; górne zakończenie glazury z zaprawy tynkarskiej pomalowanej na kolor biały.  Kolorystyka glazury – kolory jasne pastelowe, fugi białe ( do uzgodnienia z Zamawiającym ), listwy wykończeniowe PCV w kolorze glazury , szerokość spoin do 2 mm

- wzmocnienie z deski grubości 3,5 cm i szerokości ok. 25 cm w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych nad ciągiem roboczym na wysokości ok. 2 m (górna krawędź deski) od wykończonej posadzki;

- łazienka:

- tynk cementowo-wapienny kat. III szpachlowany gładzią gipsową;

- listwy dylatacyjne PCV na połączeniach ościeży z ościeżnicą przy stolarce okiennej;

- malowanie farbą emulsyjną białą;

- do wysokości co najmniej 2,0 m glazura ścienna z glazury ściennej o odporności na plamienie w klasie 1-3 i nasiąkliwości 6-10% wykończenia narożników pionowych glazury z listwy wykończeniowej PCV; górne zakończenie glazury z zaprawy tynkarskiej pomalowanej na kolor biały; kolorystyka glazury – kolory jasne pastelowe, fugi białe, listwy wykończeniowe PCV w kolorze glazury, szerokość spoin do 2 mm

wykończenia narożników pionowych wewnętrznych glazury i połączeń ścian z podłogą - silikon w kolorze fugi.

  - Wykończenie sufitów:

- pokój, przedpokój:

-  tynk cementowo-wapienny kat. III szpachlowany gładzią gipsową

  - w przypadku zastosowanych płyt  gipsowo-kartonowych szpachlowane gładzią gipsową pod malowanie;

- malowanie farbą emulsyjną białą;

    - kuchnia, łazienka:

- tynk cementowo-wapienny kat. III szpachlowany gładzią gipsową

  - w przypadku płyt  gipsowo-kartonowych szpachlowanie gładzią gipsową pod malowanie;

- malowanie farbą emulsyjną białą;

  - Wykończenie podłóg:

- Kuchnia, pokój, przedpokój:

  - wykładzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, grubość całkowita min. 2 mm, grubość warstwy użytkowej min. 0,5 mm, minimalne klasy użytkowe - 23 dla pomieszczeń mieszkalnych i 31 dla pomieszczeń użytkowych, ciężar min. 2,0 kg/m2, spawana, klejona całopowierzchniowo, na podłożu z masy samopoziomującej lub ułożona na płycie OSB grubości min 11 mm równającej podłoże z desek, faktura oraz kolorystyka  wykładziny, listew przypodłogowych oraz spawu - do uzgodnienia z Zamawiającym;

  - panele przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych o intensywnym natężeniu ruchu, o klasie ścieralności AC4, grubości min. 8 mm, klasie wytrzymałości 23, bezklejowy system montażu, wzór paneli i listew przypodłogowych - do uzgodnienia z Zamawiającym;

  - listwy przypodłogowe pcw (twarda) o wysokości min 7 cm składające się z dwóch części – listwy podstawowej montowanej na kołki rozporowe oraz listewki maskującej mocowanie, lub listwy przypodłogowe z płyty MDF lakierowane grubości 16 mm

- łazienka:

  - na całej powierzchni łazienki terakota  bez cokołów, o klasie twardości minimum 5 wg skali Mohsa, ścieralności Klasy  IV-V i nasiąkliwości E 3-6%, odporność na plamienie 3-4 , antypoślizgowość min R9, kolorystyka terakoty i fugi – do uzgodnienia z Zamawiającym,

  - aluminiowa listwa progowa na połączeniu terakoty z wykładziną lub panelami.

  - Stolarka okienna:

- z PCV 5-komorowego wzmocnionego kształtownikami ze stali ocynkowanej (do uzgodnienia z Zamawiającym), z funkcją rozszczelnienia, z okuciami obwiedniowymi, z okapnikiem rynnowym, malowana fabrycznie na biało chyba że projekt kolorystyki elewacji determinuje określoną kolorystykę, współczynnik przenikania ciepła dla szyb U ≤ 1,1W/m2K, klamki i zamki w przypadku stolarki w kolorze innym niż białym – stosować w kolorze srebrnym (aluminium),

- okna i drzwi balkonowe mieszkań na parterze z zabezpieczeniami antywyważeniowymi (4 antywyważeniowe punkty ryglowania, klamka zamykana na klucz, zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki),

- wszystkie skrzydła okienne rozwierne (minimum 1 okno rozwierno-uchylne na 1 pomieszczenie),

- w stolarce okiennej pokoi i ewentualnie kuchni, zgodnie z obliczeniami - nawiewniki wentylacji ciśnieniowej, chyba że zastosowane wcześniej nawiewniki higrosterowane są systemem wentylacji hybrydowej,

- okna połaciowe z systemem wentylacji,

- w przypadku projektowania okien tylko z funkcją uchyłu, okna te powinny posiadać okucia z możliwością regulacji skrzydła,

- parapety wewnętrzne: drewniane (drewno klejone bukowe) gr. min. 2,5 cm malowane lub lakierowane w kolorze białym lub laminowane lub z konglomeratów; zewnętrzne z blachy tytan cynk grubości 0,7 mm.

  - Stolarka drzwiowa:

- drzwi zewnętrzne do mieszkań:

- skrzydła drewniane istniejące poddane renowacji (przy drzwiach bez przylgi uwzględnić wykonanie wrębów na uszczelkę i osadzenie uszczelki) lub nowe na wzór istniejących lub nowe skrzydła płytowe płaskie z drewna klejonego iglastego wzmocnione ramiakiem i wkładką aluminiową lub stalowe ocynkowane płaskie, wypełnione materiałem izolacyjnym i wzmocnione elementami stalowymi; malowane lub w okleinie drewnopodobnej w kolorze zgodnym z pozostałą kolorystyką drzwi klatki schodowej lub ustalonym i uzgodnionym z Zamawiającym;

- ościeżnice drewniane istniejące poddane renowacji lub nowe drewniane na wzór istniejących lub ościeżnice metalowe systemowe tego samego producenta co skrzydło drzwiowe;   otwory na zamki w ościeżnicy wykonywane fabrycznie;

- drzwi zaopatrzone w 3 zawiasy regulowane, dwa zamki i wizjer;

- numeracja na drzwiach wejściowych do mieszkań;

- progi z drewna dębowego, trzykrotnie lakierowane (półmat) lub systemowe od producenta z maksymalną wysokością do 2 cm powyżej poziomu nawierzchni;

- ościeżnice drzwi zewnętrznych z dostępem z terenu lub galerii należy montować z ciepłych profili

# drzwi wewnątrz mieszkaniowe:

# skrzydła drewniane istniejące poddane renowacji lub płytowe systemowe, szklone, malowane, białe, w drzwiach do łazienek, kuchni i garderób kratki nawiewne lub otwory zaopatrzone w tuleje (o przekroju sumarycznym 220 cm2 dla dopływu powietrza);

# ościeżnice drewniane istniejące poddane renowacji lub ościeżnice regulowane z opaską - z płyty MDF ( w systemie z drzwiami płytowymi)

- odbojnice przy drzwiach otwieranych na ścianę;

- w drzwiach pokoi szczeliny wentylacyjne minimum 80 cm2 górą lub dołem zgodnie z normą wentylacyjną;

- drzwi do łazienek i  w.c. z zamykaczami;

- drzwi do garderoby otwierane na zewnątrz;

- wszelkie odstępstwa wynikające z układu pomieszczenia lub wyposażenia całego lokalu (np. skrzydła w okleinie drewnopodobnej, zamontowanie wcześniej innych drzwi – podlegają każdorazowo uzgodnieniu z Zamawiającym )

6.   Instalacja wewnętrzna elektryczna:

a) pokoje – w każdym z pokoi 4 podwójne gniazda wtykowe z bolcem P/T,
            obwód oświetlenia wykonany przewodem YDYp 4 x 1,5 mm2;

b)   przedpokój - 1 podwójne gniazdo wtykowe z bolcem P/T,1 podwójne gniazdo
            wtykowe do obsługi urządzeń teletechnicznych, tablica mieszkaniowa PCV p/t 
            z wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi i wyłącznikiem różnicowo-prądowym,

dzwonek.

c)  kuchnia:

  - min. 2 podwójne gniazda wtykowe z bolcem P/T,

  - 1 gniazdo dla potrzeb zamontowania okapu kuchennego (zlokalizowane nad okapem kuchennym), należy podać wysokość montażu gniazda,

  - 1 gniazdo dla potrzeb zamontowania zmywarki - zlokalizowane poniżej poziomu blatu kuchennego,

  - 1 gniazdo dla potrzeb zamontowania kuchenki elektrycznej lub gazowej 
z piekarnikiem elektrycznym – w przypadku projektowania takiej kuchenki;

  - kuchenka elektryczna szer. 50 cm klasa energetyczna A+, płyta ceramiczna, cztery pola, piekarnik elektryczny standardowy, szuflada, kabel długości min. 
1,5 m.

  - moc przyłączeniowa 12kW w układzie trójfazowym, dla lokali, w których projektuje się kuchenki elektryczne.

d)  łazienka:

  - 1 gniazdo wtykowe podwójne, hermetyczne z bolcem,

  - 2 gniazda podwójne wtykowe hermetyczne z bolcem - do podłączenia pralki oraz czujki gazu i tlenku węgla,

  - przy projektowaniu zwrócić uwagę na umiejscawianie wyłączników światła (np. umiejscowienie wyłącznika światła na ścianie od strony klamki – wejście do łazienki)

  - w razie konieczności (braku dwuobiegowego pieca gazowego na potrzeby ogrzewania i podgrzania zimnej wody) wykonanie zasilania do pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.

7.   Instalacja wewnętrzna sanitarna:

- Instalacja zimnej wody:

-	 piony -  PP,

-    rozprowadzenie instalacji w lokalach i odgałęzienia od pionów wykonane 
                 z  tworzywa sztucznego PP lub Pex ułożone w bruzdach w posadzkach lub 
                 w ścianach oraz  zaizolowane,

-    w każdym lokalu zlokalizować indywidualny wodomierz do pomiaru zużycia zimnej 
                  wody obejmujący wszystkie ujęcia wody w obrębie lokalu.

b)  Instalacja kanalizacyjna:

-	piony, poziomy, podejścia z rur PCV,

-	rury kanalizacyjne o małych przekrojach ukryte w bruzdach w ścianach, 
a  o większych przekrojach obudowane płytami GK wodoodpornymi 
z zastosowaną izolacją  z płyt z wełny mineralnej wyłożone płytkami jak ściany,

-	piony zabudowane płytami GK wodoodpornymi z zastosowaną izolacją z płyt 
z wełny mineralnej.

c)   Instalacja sieciowa ciepłej wody użytkowej:

1.   węzeł jednofunkcyjny:

-  indywidualne stacje mieszkaniowe zlokalizowane w obrębie lokalu lub 
                     w szachcie znajdującym się poza lokalem na klatce schodowej,

-  rozprowadzenie instalacji w lokalach oraz odgałęzienia od stacji mieszkaniowej 
                     wykonane z rur PP lub Pex  z wkładką z aluminium, ułożone w bruzdach 
                     w posadzkach lub na ścianach  oraz zaizolowane

- w obrębie stacji mieszkaniowej/miniwęzła umiejscowiony ciepłomierz ultradźwiękowy ze zdalnym odczytem (bez nakładek radiowych - dostarcza SEC) dla każdego lokalu oddzielnie, zgodnie z wymaganiami dostawcy energii cieplnej, umożliwiający pomiar dostawy ciepła do lokalu.

2.  węzeł dwufunkcyjny:

-  piony i poziomy wykonane z rur PP z wkładką z aluminium,

-  rozprowadzenie instalacji w lokalach wykonane z rur PP z wkładką z aluminium
   ułożone w bruzdach w posadzkach lub na ścianach oraz zaizolowane

- w każdym lokalu powinien być w jego obrębie zlokalizowany indywidualny wodomierz do pomiaru zużycia ciepłej wody, a jeżeli będzie możliwe zlokalizowanie poza lokalem w szachcie znajdującym się na klatce schodowej to zlokalizowanym w nim, obejmujący wszystkie ujęcia ciepłej wody w obrębie lokalu.

3.   rozmieszczenie instalacji wewnętrznych należy tak projektować, aby odległości
wynikające z obowiązującego prawa oraz norm były dochowane i nie istniała potrzeba wykonywania dodatkowej instalacji dla potrzeb cyrkulacji wody.

d)   Instalacja centralnego ogrzewania:

1.   węzeł jednofunkcyjny:

- indywidualne stacje mieszkaniowe zlokalizowane w obrębie lokalu 
                      lub w szachcie znajdującym się poza lokalem na klatce schodowej,

-  piony i poziomy prowadzone od węzła do stacji mieszkaniowych powinny być
          wykonane z rur stalowych czarnych lub rur Pex z wkładką aluminiową 
          wyłącznie w sztangach (nie ze zwoju),

- rozprowadzenie instalacji w obrębie lokalu oraz odgałęzienia od stacji 
          mieszkaniowej wykonane z rur stalowych zaciskanych prowadzonych po 
          ścianach lub Pex z wkładką z aluminium z połączeniem na pierścienie
          mosiężne pełne, ułożone w podłodze w osłonie rurowej,

-  podejścia do grzejników w pionowych bruzdach w ścianach z zastosowaniem 
          termicznej kostki styropianowej oraz zaworem odcinającym dopływ wody do
          grzejnika,

-   należy potrzeby pomiaru dostawy ciepła na potrzeby c.o. i c.w. należy przyjąć ciepłomierz ultradźwiękowy ze zdalnym odczytem odrębny dla każdego lokalu, umieszczony w pobliżu stacji mieszkaniowej, zgody z wymaganiami dostawcy energii cieplnej (nakładki do zdalnego odczytu dostarcza SEC),

-	w największym pokoju każdego lokalu należy umieścić regulator temperatury 
            z programatorem dobowym i tygodniowym zasilany sieciowo, w tym pokoju 
            nie należy projektować głowic termostatycznych na grzejnikach,

-     grzejniki w pokojach i w kuchni płytowe, a w łazienkach drabinkowe, 
                 -     głowice termostatyczne utrzymujące temperaturę pomieszczenia na
                       minimalnym poziomie 16 stopni , z odpowietrznikami, zasilane  od dołu lub 
                       z boku grzejników w zależności od możliwości podłączenia.

2.  węzeł dwufunkcyjny:

-	piony wykonane jako stalowe czarne lub z Pex z wkładką z aluminium, 
            z odpowietrzeniem, w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych,

-  poziomy wykonane z rur Pex z wkładką z aluminium, z połączeniami 
            na pierścienie mosiężne lub stalowe zaciskane  pełne, ułożone w podłodze 
            w osłonie rurowej,

-    podejścia do grzejników w pionowych bruzdach w ścianach z zastosowaniem
            termicznej kostki styropianowej oraz zaworem odcinającym dopływ wody do
            grzejnika, rury stalowe zaciskane prowadzonych po   ścianach,

-	pomiar dostawy ciepła na potrzeby c.o. powinien być zaprojektowany jak
         elektroniczne podzielniki ciepła (bez projektowania podzielników),

-    na zakończeniu pionów c.o. należy stosować spinki elastyczne,

-     grzejniki w pokojach i w kuchni płytowe, a w łazienkach drabinkowe, 
                  -     głowice termostatyczne utrzymujące temperaturę pomieszczenia na
                        minimalnym poziomie 16 stopni , z odpowietrznikami, zasilane  od dołu lub 
                        z boku grzejników w zależności od możliwości podłączenia.

3.   lokalne ogrzewanie gazowe:

-   piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny 
          o mocy dobranej dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej danej
          wielkości lokalu (jego kubatury)

-  grzejniki płytowe, w łazienkach drabinkowe, z wbudowanym zaworem
                        termostatycznym,

-  głowice termostatyczne utrzymujące temperaturę pomieszczenia min. 16
          stopni, z odpowietrznikami, zasilane od dołu lub z boku grzejników 
          w zależności od możliwości podłączenia.

8.    Osprzęt techniczny i wyposażenie sanitarne:

1.   kuchnia:

- bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojąca z uchwytem metalowym, niklowana, przy podejściu do baterii – zawór z filtrem i prelatorem,

- zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej lub jednokomorowy
z ociekaczem,

- kuchenka gazowa szer. 50 cm, czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym, 
pokrywą i wysuwaną szufladą.

2.   łazienka:

- umywalka zgodna z serią ceramiki łazienkowej, z półnogą,

- bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, o uchwycie metalowym, niklowanym, przy podejściach do baterii – zawór z filtrem i perlatorem,

- wanna o długości minimum 140 cm, akrylowa lub blaszana z uziemieniem, obudowana płytkami glazurowanymi jak na ścianach, z podcięciem na nogi (obudowa murowana lub styropianowa, w obudowie otwory rewizyjne w formie drzwiczek na magnes o wymiarach dopasowanych do wymiarów glazury) lub brodzik akrylowy z kabiną - wybór wanny i brodzika w uzgodnieniu 
z Zamawiającym,

- bateria wannowa naścienna, jednouchwytowa o uchwycie metalowym, niklowanym, do uzgodnienia z Zamawiającym,

- miska ustępowa kompaktowa, spłuczka z dwudzielnym zaworem spustowym, umożliwiającym spłukiwanie trzema lub sześcioma litrami wody, do uzgodnienia z Zamawiającym.

9.   Instalacja wewnętrzna gazowa:

- piony instalacji gazowej prowadzone po ścianach i wykonane z rur stalowych  czarnych bez szwu o połączeniach spawanych,

- rozprowadzenie instalacji w lokalach należy prowadzić po ścianach z rur

- miedzianych łączonych na lut twardy lub z rur miedzianych zaciskanych 
z zastosowaniem złączek zaprasowywanych do gazu,

- stosować rury miedziane o grubości ścianek minimum 1 mm,

- na podłączeniu do pieców gazowych - zamontować filtr siatkowy oraz zawory 
gazowe odcinające,

- podłączenia do kuchenek gazowych wykonać za pomocą węża do gazu oraz 
zamontować odcinające zawory gazowe,

- podejście pod gazomierz należy wykonać na stelażu z kątownikiem  odpowiednim  rozstawie,

- lokale z instalacją gazowa wyposażyć w detektor gazu ziemnego DAG (zasilany 
z sieci) oraz detektor tlenku węgla KIDDE 10LLCO (bezbateryjny).

10.    Instalacja teletechniczna:

- poziomy należy wykonać w bruzdach ściennych lub suficie podwieszonym, w osłonie,

- w przedpokoju należy umiejscowić puszkę rewizyjną na rozdział przewodów do poszczególnych pokoi i jedno podwójne gniazdo wtykowe do podłączenia urządzeń teletechnicznych,

- w pokoju dziennym oraz w drugim pokoju (a w przypadku mieszkań dwupoziomowych – w pokoju na drugim poziomie) należy umiejscowić po trzy puszki – jedna z kablem koncentrycznym, druga z kablem UTP, trzecia na kabel światłowodowy i jeden rezerwowy dodatkowy rurarz pomiędzy pokojami,

- szczegóły należy uzgodnić z operatorami wskazanymi przez Zamawiającego.

11.   Instalacja domofonowa:

- aparaty abonenckie winny być z tworzywa ABS (nietłukącego), posiadające możliwość wyciszania zewnętrznego, czyli posiadające możliwość sterowania,

- przewód 4x2x0,5.

12. Wentylacja:

-	w mieszkaniach należy zapewnić wentylację grawitacyjną, w razie konieczności wspomaganą mechanicznie lub wentylację mechaniczną po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;

-      w przypadku projektowania wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej,

projektowane nasady kominowe winny się otwierać, umożliwiając swobodny dostęp do przewodu kominowego w celu jego czyszczenia oraz winny posiadać hermetyczną obudowę łożysk.

11.  Inne wymagania ogólne dla potrzeb opracowania dokumentacji 
       projektowej i kosztorysu inwestorskiego:

- opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej objęty jest lokal mieszkalny ze wszystkimi pomieszczeniami wchodzącymi w jego skład (znajdujący się w jego obrębie) w zakresie  zgodnym z standardami  Zamawiającego,

- w wyjątkowych, koniecznych i uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest za zgodą Zamawiającego ingerowanie w konstrukcję budynku,

- należy przedłożyć minimum dwa warianty koncepcji przebudowy lokalu do wyboru i akceptacji Zamawiającego ( dopuszcza się przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej),

- wyceny kosztorysowe należy wykonać w oparciu o stawki i narzuty z ostatniego kwartału poprzedzającego wykonanie  kosztorysów, a opublikowanego w SEKOCENBUD dla województwa zachodniopomorskiego (lub stawki podane przez Zamawiającego),

- wywóz gruzu należy przyjąć kontenerami ( ceny rynkowe dla Miasta Szczecin ), a jego koszt powinien wynikać bezpośrednio z ilości obmiarowych przywołanych pozycji                    kosztorysowych.

Szczegółowe wymagania projektowe dotyczące lokali mieszkalnych przeznaczonych na realizację społecznych programów mieszkaniowych Spółki:

1. Informacje ogólne wprowadzające:

Niezależnie od tego na potrzeby realizacji, którego z Programów mieszkaniowych Spółki związanych z realizacją działań społecznych Miasta Szczecin, dany lokal mieszkalny będzie przygotowywany, Projektant jest zobowiązany stosować wymagania wynikające z przepisów prawa jakie obowiązują w stosunku do lokali mieszkalnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które służą do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jego mieszkańców.

Lokale mieszkalne przeznaczone na stały pobyt ludzi mogą być wykorzystywane do prowadzenia w nich różnych form pomocy społecznej lub wsparcia. Mogą być wykorzystywane jako lokale chronione lub jako lokale wspomagane czyli może je różnić forma wykorzystania przez osoby w nim zamieszkujące stale i zaspokajające w nich swoje potrzeby mieszkaniowe. W żadnym przypadku nie należy tych lokali traktować jako lokale zbiorowego zamieszkania, nawet w sytuacji gdy zamieszka w takim lokalu kilka osób ze sobą niespokrewnionych.

Przez lokal mieszkalny, w który będzie wykorzystany jako mieszkanie chronione należy rozumieć formę pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki  samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. W jednym mieszkaniu chronionym świadczone jest wsparcie skierowane do osób o zbliżonych potrzebach.  Wyposażenie pomieszczeń i pokoi mieszkalnych w mieszkaniu chronionym powinno uwzględniać podstawowe potrzeby i możliwości osób w nim przebywających, przy czym jedno mieszkanie chronione przeznaczone jest dla nie mniej niż 3 osób, a minimalna powierzchnia użytkowa dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 12 m2. Lokal wykorzystywany jako mieszkanie chronione, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinien mieć kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience (dwa pomieszczenia w jednym lokalu chronionym) oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Wymiary jego pomieszczeń muszą umożliwiać wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.

Lokalem mieszkalnym wspomaganym jest lokal przeznaczony dla osoby w podeszłym wieku lub osoby niepełnosprawnej, w którym udziela się wsparcia polegającego na utrzymaniu lub rozwijaniu samodzielności osoby w nim zamieszkującej na poziomie jej możliwości, zapewnia się usługi bytowe, pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym oraz realizacji kontaktów społecznych dostosowanych do możliwości psychofizycznych danej osoby. Oznacza to, że lokal wspomagany winien spełniać wymagania jak dla lokalu mieszkalnego przeznaczonego na stały pobyt ludzi, z wyjątkiem tego, że wymiary  pomieszczeń w jego obrębie muszą umożliwiać wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.

- Program „Dom dla seniora”:

- drzwi balkonowe mieszkań dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku w mieszkaniach parterowych, należy montować w sposób umożliwiający swobodny wjazd i wyjazd wózkiem z/do mieszkania, bez progów, z dwoma zamkami oraz z klamkami od wewnątrz. Klamkę od zewnątrz stosować jeżeli jest to jedyne wejście do mieszkania dla osoby niepełnosprawnej,

- pralki lokalizować w pomieszczeniach łazienek;

- w pomieszczeniu łazienek:

-    zapewnić przestrzeń manewrową 1,5x1,5m,

- nie montować brodzików przy wejściu do łazienki,

- montować instalacje przyzywową przy toalecie,

      - montować wyposażenie łazienek, zgodnie z wymaganiami opracowanymi jak dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku oraz uchwyty przy urządzeniach higieniczno-sanitarnych ,

      - nie montować kabin prysznicowych, lecz drążek z zasłonką wraz z podaniem jej długości min. 1,80 (w zależności od wysokości montażu drążka – tak aby zasłonka dochodziła do posadzki) oraz inne parametry materiał, grubość

      - brodzik natryskowy bezprogowy, najazdowy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych:

    - wymiary: 90 x 90,

    - otwór odpływowy: 90 mm, przepustowość 31 litrów / minutę,

    - syfon brodzikowy z elementem umożliwiającym czyszczenie od góry. przeznaczony do brodzika z otworem 90 mm.

    - materiał - np. żywica poliestrowa pokryta akrylem ,

lub

      - podposadzkowa płyta prysznicowa – prefabrykowana wraz z rynną

prysznicową i z maskownicą oraz z odpowiednim syfonem odpływowym,

      - grubość brodzika (20, 30 lub 40 mm),

      - typ brodzika (LINE) – z rynienką, POINT – z wpustem punktowy,

      - wymiary gabarytowe brodzika: X, Y, (90 x 90 )

      - położenie odpływu:

- drzwi wejściowe do mieszkań  - próg maksymalnie 2 cm, pozostałe drzwi bez progowe;

- aparat domofonowy w mieszkaniu, przycisk domofonowy na kasecie domofonowej na budynku, skrzynka na listy, gniazda wtykowe do pralki i nad umywalką, włączniki światła w mieszkaniu oraz na klatce schodowej umożliwiające oświetlenie dostępu do mieszkania, dwa zamki w drzwiach wejściowych lokalizowane na wysokości, umożliwiającej korzystanie z nich przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim; klamki w skrzydłach okiennych mieszkania - w dolnej części skrzydła, na wysokości umożliwiającej otwieranie okna przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim.

- Program „Dom dla studenta”:

- w projektowaniu uwzględnić w miarę możliwości przebudowę lokalu w sposób mogący zagwarantować największą liczę miejsc w pokojach jednoosobowych,

- w każdym z pokoi uwzględnić instalację teletechniczną (Internet i TV) – w jednoosobowych 1 gniazdko, a w dwuosobowych 2 gniazdka,

- w każdym lokalu należy musi być jeden wspólny pokój dzienny,

- lokal powinien być wyposażony w dwa pomieszczenia łazienek z toaletą lub jedną łazienkę i jedną toaletę, przy czym łazienka musi być wyposażona w toaletę.

- Program „Dom na start”:

W przypadku mieszkania chronionego, tzw. inkubatora, dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej:

  - w projektowaniu uwzględnić w miarę możliwości przebudowę lokalu w sposób mogący zagwarantować największą liczę miejsc w pokojach jednoosobowych,

  - w każdym z pokoi uwzględnić instalację teletechniczną (Internet i TV) – w jednoosobowych 1 gniazdko, a w dwuosobowych 2 gniazdka,

  - w każdym lokalu należy musi być jeden wspólny pokój dzienny,

  - lokal powinien być wyposażony w dwa pomieszczenia łazienek z toaletą lub jedną łazienkę i jedną toaletę, przy czym łazienka musi być wyposażona w toaletę.

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA